## Slide 1
Wie erklären sich die komplexen Impedanzen jωL und 1/(jωC)?
Warum modelliert man eine Kapazität als Admittanz (komplexer Leitwert) jωC und eine Induktivität als Impedanz jωL?
Generelles Gesetz für die Kapazität: IC = C∙dUC/dt = C∙UC‘(t) und Induktivität: UL = L∙dIL/dt = L∙I‘(t)
Bei der "AC"-Rechnung setzen wir: UC (t) = ÛC∙exp(jωt+ϕu) und IC(t) = ÎC∙exp(jωt+ϕi)
Daher: C∙dUC/dt = C jω UC (t) = jωC UC (t) ; und L∙dIL /dt = L∙jω IL (t) = jωL IL (t)
Impedanzen: XC = UC/IC = 1/(jωC) ; und XL = UL/IL = jωL IL
Messung: nur Realteil: u(t) = Re{U(t)} = Û∙cos(ωt+ϕu) und i(t) = Re{I(t)} = Î∙cos(ωt+ϕi)
Randbedingungen für die Messung eines komplexen Leitwertes oder einer komplexen Übertragungsfunktion?
Messung muss bei rein sinusförmiger Anregung und Ausgangsgröße erfolgen (eingeschwungener Zustand)
Zeitkontinuierliche LZI-Systeme in s

## Slide 2: LZI-Systeme in s, Definitionen + Eigenschaften (zeitdiskrete Systeme werden in z=esT=ejωT modelliert)
Wann ist ein System linear? "Einfache" (nicht formal exakte) Definition:
Bei Anregung mit reine Sinusschwingung, muss eine reine Sinusschwingung gleicher Frequenz heraus kommen.
Auch Offset verboten (ist Frequenz 0). Differenzieren und Integrieren erlaubt, Potenzen ≠ 1 nicht erlaubt: x2, y3/2, …
LZI steht für linear und zeitinvariant (engl. LTI): Impulsantwort ändert sich nicht mit der Zeit
Wir setzen bei LZI-Systemen s=jω, also XL=sL statt jωL. Warum ist diese kleine Änderung ein großer Vorteil?:
Mit den Übertragungsfunktionen in s können wir die wichtigen Pole und Nullstellen berechnen

## Slide 3
Wie entstehen die Differentialgleichungen (DGLn) aus den LZI-Systemen?
Durch mehrfaches Auftreten der Grundgleichungen IC = C∙U'C und UL = L∙dI'L in Maschengleichungen
Zeitbereichs-Differentialgleichungen eines LZI-Systems  Laplace Transformierte:
Homogene Form: b0 y + b1 y' + b2 y'' ≡ 0 direkt lösbar mit y(t) = K1∙exp(sp1∙t) + K2∙exp(sp2∙t); Ordnung R -> sp1 … spR
Ansatz: y= K∙exp(s∙t) liefert b0 + b1 s + b2 s2 = 0 => Nullstellen sp1∙, sp2∙
Lösung der DGL: y(t) = K1∙exp(sp1∙t) + K2∙exp(sp2∙t), Konstanten K1∙, K2∙ aus Randbedingungen
Laplace: y(t)  Y(s); y'(t)  s∙Y(s); y"(t)  s2∙Y(s) => (b0 + b1 s + b2 s2 )∙Y(s) ≡ 0 => b0 + b1 s + b2 s2 = 0
(a) Reelle Nullstellen sp1∙, sp2∙: Stabilität wenn sp# < 0 (linke Laplace-Halbebene!)
(b) Konjugiert-komplexes Nullstellenpaar sp1,2 = σp ± jωp :
Lösung schwingt: K∙exp(sp1∙t) + K∙exp(sp2∙t) = K∙exp(σp∙t) ∙ 2 cos(ωp∙t+ϕ0), Konstantrn K, ϕ0 aus Randbedingungen
Stabilität: σp < 0: stabil, Hüllkurve klingt ab, σp = 0: konstante Amplitude, σp > 0: aufklingend (= instabil)
= linke Laplace-Halbebene!

## Slide 4
Quelle: https://hps.hs-regensburg.de/~scm39115/homepage/education/lessons/LinearFeedbackLoops/LinearFeedbackLoops.pdf
Bewegung der Pole in der Laplace-Ebene und Sprungantwort im Zeitbereich
(c) Beispiel mit 1 zusätzlichen Nullstelle:
Überlegungen: f = 0: XL=jωL=0, XC=1/(jωC) → ꚙ => DC-Verstärkung ist |H(0)| = 1
f→ꚙ: XL=jωL→ꚙ, XC=1/(jωC) → 0 => |H| für hohe Frequenzen → 0
Nullstelle: Z2 wird nicht mehr viel kleiner wenn |XC|=RC => ωn = 1/(RC∙C)
Quelle: https://hps.hs-regensburg.de/~scm39115/homepage/education/exams/sc/SC_2019s_A1_sol.pdf

## Slide 5
Inhomogene Form: b0 y + b1 y' + b2 y'' ≡ a0 x + a1 x' + a2 x'' nicht direkt lösbar ! Lösungsansatz für LZI-Systeme:
Sinusförmige Anregung -> sinusförmige Reaktion gleicher Frequenz: X = ÛX exp(jωt) -> Y = ÛY exp(jωt+ϕ)
Für diesen inhomogenen Fall kann man die Situation lösen mit: Y(s) = H(s) ∙ X(s)
Laplace: x(t)  X(s); x'(t)  s∙X(s); x"(t)  s2∙X(s) und y(t)  Y(s); y'(t)  s∙Y(s); y"(t)  s2∙Y(s)
Daraus folgt (b0 + b1 s + b2 s2)∙Y(s) ≡ (a0 + a1 s + a2 s2)∙X(s) und daraus die | "≡" : über der gesamten
| Abszisse identisch
Übertragungsfunktion H(s) = Y(s) / X(s) = (a0 + a1 s + a2 s2) / (b0 + b1 s + b2 s2)
Messung von H(s) mit s = jω = j2πf im eingeschwungenen Zustand!
Bode-Diagramm: Amplitudendiagramm: | ÛY(jω) / ÛX(jω) | = |H(jω)|,
Phasendiagramm: ϕ = arctan( Im{H(jω)} / Re{H(jω)} )
Messung der Phase als Zeitverzögerung: 2π = 360° entsprechen 1 Schwingungsperiode T=1/f
Verzögerung -tdel entspricht Phase -ϕ. Daher: tdel ∙ f = tdel / T = ϕ / 2π = ϕ° / 360°  tdel = ϕ/ω

## Slide 6: Transiente Gesamtlösung für ein Problem
Lösung der Differentialgleichung als Summe von inhomogenem und homogenem Part y = yi + yh
b0 yi + b1 yi' + b2 yi" ≡ a0 x + a1 x' + a2 x"
+ b0 yh + b1 yh' + b2 yh" ≡ 0
---------------------------------------------------------
= b0 y + b1 y' + b2 y" ≡ a0 x + a1 x' + a2 x''
Beispiel (a) Sprungantwort: Nach dem Sprung ist yi = x = constant
(b) harmonische Anregung: yi(t) = |H(jω)|∙x(t-tdel) mit tdel = ϕ/ω, (enthält (a) für ω = 0)
Inhomogene Lösung wird so gewählt, dass Randbedingungen erfüllt,
typichweise ist das y, y', … y(R-1) stetig, da y(t) in der Realität ꚙ oft stetig differenzierbar ist.
Der homogene Teil ist der eigentlich „transiente“ Part im Sinne des lateinischen trans-ire = hinüber-gehen